## Slide 1: Проект «свежесть »
Автоматизированная система
проветривания помещения
студента Князева Н. А.
рук. Кривонос А. В.

## Slide 2: Актуальность
3. Перепады температур
Проветривание помещений часто образует сквозняк
2. Повышенный уровень СО2
Острая проблема для помещения с большим количеством людей
1. Пониженная влажность
Актуально для помещений в зимний период

## Slide 3: Решение
«Свежесть» поможет избежать таких ситуаций как:
Духота в кабинете, зале или спальной комнате
Повышенная утомляемость
Постоянное взаимодействие с окном
Нехватка влажности в помещении
Сквозняки

## Slide 4: Технологическая часть
Hard
Normal
Easy
Монополия производства
Интеграция с голосовым помощником
Приложение
Базовая версия устройства
Impossible
Образец

## Slide 5: Конкурентоспособность
Минусы
Цена
Слабые аккумуляторы
1 режим работы ( открыть, закрыть )
Шум
Мощность
Неудобный интерфейс

## Slide 6: Интерфейсы связи
Bluetooth модуль
Bluetooth модуль - это электронное устройство, которое обеспечивает беспроводную связь и передачу данных между устройствами с поддержкой Bluetooth технологии.
Характеристики:
Напряжение питания: 3,3–5 В
Потребляемый ток: 50 мА
Радиус действия: до 10 метров
Чип Bluetooth: HC-05(BC417143)
Интерфейс: последовательный порт
Габариты: 50,8×25,4 мм

## Slide 7: Датчики
Цифровой метеодатчик
Датчик силы тока
Характеристики:
Сила тока: 5 А
Напряжение : 5 В
чувствительность: 185 мВ/А-
Габариты: размер: 35 * 18 мм
Характеристики:
Напряжение питания: 3.3–5 В
Параметры температуры:
  Диапазон измерения: −40…+125 °С
  Разрешение: 0,01 °С
  Погрешность: ±0.2 °С
Габариты: 25,4×25,4 мм
Датчик углекислого газа
Датчик относиться к полупроводниковым приборам. Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с молекулами определяемого газа.
Характеристики:
Напряжение питания нагревателя: 5 В
Напряжение питания датчика: 3,3–5 В
Потребляемый ток: 150 мА
Габариты: 25,4×25,4 мм
Сердце датчика температуры и влажности — микросхема SHT31 от компании Sensirion. Измеряет влажность и температуру среды. Этот метеодатчик отличается надежностью и точностью измерений.
Встраиваемый датчик измерения силы тока в цепях постоянного или переменного тока до 5 ампер. ACS712 датчик построен на эффекте Холл и имеет линейную зависимость измеряемого тока и выходного сигнального напряжения.

## Slide 8: Исполнительные устройства
Резьбовой вал
Резьбовой вал Bringsmart 1024GN20 M4 55 мм. Этот двигатель является универсальным, напряжение 3-12 В, номинальное напряжение 6 в,
Скорость составляет 60 об/мин Скорость будет наполовину ниже входного напряжения 3 в, скорость будет двойной при входном напряжении 12 В.

## Slide 9: Дорожная карта проекта
C
D
B
A
Определение цели, исследование рынка и возможности реализации
1. Исследование и планирование
Регулирование и внедрение «фич»
3. Тестирование и отладка
Создание концепции продукта, проектирование базовых версий
2. Проектирование и разработка
Мы находимся здесь!
Компиляция проекта и релиз
4. Запуск и масштабирование

## Slide 10
Спасибо за внимание
Со мной можно связаться:
VK
Telegram:
@ConteSwift